## Slide 1
ROUTING FUNDAMENTALS
Tugas 7 — Essay & Presentasi
Referensi: APNIC Academy — Routing Fundamentals Course
https://academy.apnic.net/en/course/routing-fundamentals-course
Module 1
Routing Basics
Module 2
Static Routes
Module 3
OSPF Basics
Module 4
IS-IS Basics
Module 5
BGP Basics

## Slide 2
📋 AGENDA
01
Routing Basics — Router, Forwarding, RIB/FIB, Longest Prefix Match, Klasifikasi Protokol
02
Use Cases of Static Routes — Default Route, Floating Static, Null Route, ECMP
03
OSPF Basics — Link-State, Area, LSA, Dijkstra SPF Algorithm
04
IS-IS Basics — CLNS, NSAP/NET, Level 1/2 Hierarchy, TLV
05
BGP Basics — AS, EBGP/IBGP, Path Attributes, Best Path Selection

## Slide 3
MODULE 1
Routing Basics
Apa Itu Router?
• Router adalah perangkat Layer 3 (Network Layer) yang menghubungkan jaringan-jaringan berbeda
• Switch bekerja di Layer 2 (MAC address) → dalam satu LAN
• Router bekerja di Layer 3 (IP address) → antar jaringan (WAN/LAN)
Dua fungsi utama router:
▸ Control Plane (Routing) — membangun & memelihara tabel routing
▸ Data Plane (Forwarding) — meneruskan paket berdasarkan tabel forwarding
🔑 Key Concept
Routing = Menghitung jalur
Forwarding = Memindahkan paket
Keduanya bekerja bersama tapi merupakan proses terpisah

## Slide 4
MODULE 1
Routing Basics
Proses Forwarding Paket
1
Dekapsulasi — Membuka frame Layer 2
2
Inspeksi Header — Membaca destination IP address
3
Table Lookup — Mencari rute di tabel routing (LPM)
4
Modifikasi — Mengurangi TTL sebesar 1
5
Enkapsulasi Ulang — Membungkus dalam frame L2 baru
6
Pengiriman — Mengirim melalui egress interface

## Slide 5
MODULE 1
Routing Basics
RIB vs FIB
RIB (Routing Information Base)
Tabel routing utama di control plane
Berisi SEMUA rute dari semua sumber
Menggunakan Administrative Distance (AD)
untuk memilih rute terbaik
FIB (Forwarding Information Base)
Tabel forwarding di data plane/hardware
Subset dari RIB (hanya rute terbaik)
Dioptimalkan untuk lookup cepat
Disimpan di TCAM (hardware)
Longest Prefix Match (LPM)
Router selalu memilih rute dengan prefix terpanjang (paling spesifik)
Contoh: Untuk tujuan 10.10.10.55 → /24 dipilih di atas /8 atau /0
Ini adalah mekanisme fundamental dalam forwarding IP

## Slide 6
MODULE 1
Routing Basics
Klasifikasi Protokol Routing
IGP (Interior Gateway Protocol)
Beroperasi dalam satu Autonomous System
Distance-Vector
RIP, EIGRP — Mengetahui jarak & arah ke destinasi
Link-State
OSPF, IS-IS — Memiliki peta topologi lengkap
EGP (Exterior Gateway Protocol)
Beroperasi antar Autonomous System
BGP (Border Gateway Protocol)
Satu-satunya EGP di internet modern
Path-vector protocol
Menghubungkan 70.000+ AS
TCP port 179

## Slide 7
MODULE 2
Use Cases of Static Routes
Jenis-Jenis Static Route
Default Route
0.0.0.0/0 — Gateway of last resort untuk trafik tanpa rute spesifik
Floating Static
Static route dengan AD tinggi — aktif hanya saat rute dinamis gagal (backup)
Null/Blackhole
Membuang (discard) paket — DDoS mitigation, blokir trafik
ECMP Static
Multiple static route ke destinasi sama — load balancing

## Slide 8
MODULE 2
Use Cases of Static Routes
Kapan Menggunakan Static Route?
🏢 Stub Network
Jaringan kecil dengan satu jalur keluar (kantor cabang)
🌐 Default Route ke ISP
Router edge hanya butuh satu default route
🔄 Backup Link
Floating static sebagai failover jalur utama
🔒 Keamanan
Memaksa trafik sensitif melewati jalur audit
⚙️ Perangkat Terbatas
Router dengan CPU/memori terbatas
🛡️ Blackhole Filtering
Null route untuk mitigasi serangan DDoS

## Slide 9
MODULE 2
Use Cases of Static Routes
Kelebihan vs Kekurangan Static Routing
✅ KELEBIHAN
Tidak ada overhead (CPU, memori, bandwidth)
Keamanan tinggi — topologi tidak diadvertise
Deterministik — jalur 100% dapat diprediksi
Sederhana — mudah dikonfigurasi
❌ KEKURANGAN
Tidak skalabel — perlu update manual di banyak router
Tidak adaptif — tidak auto-failover
Rawan human error — typo = blackhole/loop
Butuh pengetahuan topologi lengkap

## Slide 10
MODULE 3
OSPF Basics
Open Shortest Path First (OSPF)
Tipe
Link-State IGP
Standar
RFC 2328 (v2), RFC 5340 (v3)
Algoritma
Dijkstra SPF
Metric
Cost (bandwidth-based)
AD
110
Transport
IP Protocol 89
Update
Triggered (on-change only)
Multicast
224.0.0.5 / 224.0.0.6

## Slide 11
MODULE 3
OSPF Basics
Cara Kerja Link-State Routing
1
Neighbor Discovery
Mengirim Hello packets untuk menemukan & membentuk adjacency
2
LSA Generation
Menghasilkan Link-State Advertisement berisi info interface & cost
3
LSA Flooding
Flooding LSA ke seluruh router dalam area
4
LSDB Construction
Membangun Link-State Database — peta topologi lengkap
5
SPF Calculation
Menjalankan algoritma Dijkstra pada LSDB
6
Routing Table
Hasil SPF dikompilasi menjadi tabel routing

## Slide 12
MODULE 3
OSPF Basics
Desain Hierarkis — Area OSPF
Area 0
Backbone Area — inti dari setiap OSPF multi-area. Semua area harus terhubung ke Area 0.
Standard Area
Area reguler yang terhubung langsung ke Area 0.
Stub Area
Memblokir LSA Type 5 (external routes) untuk mengecilkan routing table.
NSSA
Not-So-Stubby Area — memperbolehkan redistribusi external terbatas via LSA Type 7.
Tipe Router OSPF
Internal Router
Semua interface dalam 1 area
ABR
Menghubungkan ≥2 area
ASBR
Koneksi ke jaringan eksternal
DR/BDR
Elected di multi-access network

## Slide 13
MODULE 3
OSPF Basics
Tipe-Tipe LSA (Link-State Advertisement)
Tipe
Nama
Sumber
Fungsi
Type 1
Router LSA
Setiap Router
Interface & cost dalam area
Type 2
Network LSA
DR
Router pada segmen multi-access
Type 3
Summary LSA
ABR
Jaringan antar area
Type 4
ASBR Summary
ABR
Reachability ke ASBR
Type 5
AS External
ASBR
Rute dari luar domain OSPF

## Slide 14
MODULE 3
OSPF Basics
Algoritma SPF (Dijkstra)
Graph Model: Node = Router/Network | Edge = Link | Weight = OSPF Cost
1
Router menempatkan dirinya sebagai root node (cost = 0)
2
Evaluasi semua neighbor, hitung cumulative cost ke setiap node
3
Pilih node dengan cost terendah → tambahkan ke Shortest Path Tree (SPT)
4
Ulangi proses secara iteratif hingga semua destinasi terevaluasi
5
Hasil SPT dikompilasi menjadi IP Routing Table
Cost = Reference Bandwidth (100 Mbps) / Interface Bandwidth

## Slide 15
MODULE 4
IS-IS Basics
Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
• Protokol routing link-state dari ISO (International Organization for Standardization)
• Banyak digunakan oleh ISP besar dan operator backbone
• Integrated IS-IS (RFC 1195) mendukung IPv4 dan IPv6 via TLV
• Berjalan langsung di Layer 2 (bukan di atas IP seperti OSPF)
IS-IS vs OSPF — Perbandingan Kunci
Aspek
IS-IS
OSPF
Asal
ISO/OSI (CLNS)
IETF (IP-native)
Enkapsulasi
Layer 2 langsung
IP Protocol 89
Addressing
NSAP/NET
IP Address
Hierarki
Level 1/2
Area (Area 0 backbone)
Batas Area
Pada link antar router
Pada router (ABR)
Extensibility
TLV (mudah diperluas)
Perlu RFC baru

## Slide 16
MODULE 4
IS-IS Basics
CLNS & NSAP/NET Addressing
CLNS (Connectionless-mode Network Service)
Layanan jaringan OSI, setara IP di TCP/IP
IS-IS beroperasi native di atas CLNS
Integrated IS-IS membawa IPv4/IPv6 via TLV
NSAP & NET
NSAP = identitas router dalam IS-IS
NET = NSAP dengan NSEL = 00
Panjang: 8-20 byte
Struktur NET (Network Entity Title)
49 . 0001 . 0192.1680.0001 . 00
AFI (49=private)
Area ID (0001)
System ID (6 bytes, unik)
NSEL (00)

## Slide 17
MODULE 4
IS-IS Basics
Hierarki Level IS-IS
Level 1 (L1)
Intra-Area Routing
Adjacency hanya dengan L1 router di area yang sama
LSDB hanya berisi info area lokal
Default route dari L1/L2 router untuk keluar area
≈ Non-backbone area di OSPF
Level 2 (L2)
Inter-Area / Backbone
Membentuk backbone antar area
L2 LSDB berisi topologi inter-area
Adjacency dengan L2 atau L1/L2 router
≈ Area 0 (Backbone) di OSPF
Level 1/2
Border Router
Jembatan antara L1 dan L2
Memelihara DUA LSDB terpisah (L1 + L2)
Set ATT bit pada L1 LSP
≈ ABR di OSPF

## Slide 18
MODULE 5
BGP Basics
Border Gateway Protocol (BGP)
"Protokol yang menjalankan internet"
Tipe
Path-Vector EGP
Standar
RFC 4271 (BGP-4)
Transport
TCP Port 179
AD
20 (EBGP) / 200 (IBGP)
Update
Incremental
AS di Internet
70.000+
Autonomous System Number (ASN)
2-byte ASN
0 – 65.535 (format lama)
4-byte ASN
0 – 4.294.967.295 (format baru)
Private ASN
64512–65534 (internal use only)

## Slide 19
MODULE 5
BGP Basics
EBGP vs IBGP
External BGP (EBGP)
Peering antar AS yang BERBEDA
Peer harus directly connected (default)
Administrative Distance: 20
ASN ditambahkan ke AS_PATH setiap hop
Digunakan untuk:
→ Interkoneksi antar ISP
→ Peering di IXP
→ Koneksi customer-provider
Internal BGP (IBGP)
Peering dalam AS yang SAMA
Tidak perlu directly connected
Administrative Distance: 200
Butuh full-mesh atau:
→ Route Reflector
→ Confederation
Rute dari IBGP peer tidak
diadvertise ulang ke IBGP lain

## Slide 20
MODULE 5
BGP Basics
BGP Path Attributes
Atribut
Kategori
Fungsi
Preferensi
Weight
Cisco proprietary
Lokal per router
Higher = better
LOCAL_PREF
Well-known Disc.
Exit path dalam AS
Higher = better
AS_PATH
Well-known Mand.
Daftar AS dilalui
Shorter = better
ORIGIN
Well-known Mand.
Asal rute (IGP/EGP)
Lower = better
MED
Optional Non-trans.
Entry point ke AS
Lower = better
NEXT_HOP
Well-known Mand.
IP next-hop router
Must be reachable

## Slide 21
MODULE 5
BGP Basics
BGP Session States (Finite State Machine)
Idle
→
State awal; belum memulai koneksi TCP
Connect
→
Mencoba membuat koneksi TCP ke port 179
Active
→
Koneksi TCP gagal; mencoba ulang secara aktif
OpenSent
→
TCP berhasil; mengirim pesan OPEN
OpenConfirm
→
OPEN diterima; menunggu KEEPALIVE
Established
Session aktif; pertukaran routing dimulai ✓

## Slide 22
MODULE 5
BGP Basics
BGP Best Path Selection Algorithm
1. Highest Weight (Cisco proprietary)
2. Highest LOCAL_PREF
3. Locally originated route
4. Shortest AS_PATH
5. Lowest Origin type (IGP < EGP < Incomplete)
6. Lowest MED
7. EBGP over IBGP
8. Nearest IGP neighbor (lowest IGP metric)
9. Oldest route (stability)
10. Lowest Router ID
PRIORITAS ▼

## Slide 23
📌 KESIMPULAN
Static Route
Ideal untuk stub network, backup, perangkat terbatas
OSPF
Cocok untuk enterprise menengah–besar; desain hierarkis area
IS-IS
Pilihan utama ISP & backbone; skalabel via TLV
BGP
Satu-satunya EGP di internet; path-vector antar 70K+ AS
Referensi: APNIC Academy — Routing Fundamentals Course
https://academy.apnic.net/en/course/routing-fundamentals-course